## Slide 1: Мастер - класс «Божья Коровка из фетра»
Выполнила: Кодякова Наталья Анатольевна,
педагог дополнительного образования
МБУДО «ЦДТТ»

## Slide 2: Материалы, инструменты
- Фетр - красный, черный, белый
- Нитки хлопчатобумажные красные, черные, белые
- Швейная игла, ножницы, портновский мел для раскроя, линейка, простой карандаш, бумага для выкройки, три жёлтых бусинки
- Краска для ткани «Дэкола», кисточка или зубочистка для нанесения точек
- Синтетический наполнитель – холллофайбер, синтепон.

## Slide 3: Сделать выкройку
На лист бумаги перевести выкройку или распечатать на принтере
Выкройку можно увеличить или уменьшить

## Slide 4: Выкроить детали туловища Божьей Коровки
- Из красного фетра - крылья 2 дет.
- Из чёрного фетра - нижняя часть туловища 1 дет., голова – 2дет.
- Из чёрного фетра - вставка между крыльями в виде треугольника 1 дет.

## Slide 5: Сшить вытачки
- На деталях крыльев сшить вытачки
- Работу выполняем петельным обмёточным стежком
- Высота стежка 0,5 – 0,6 см.
- Расстояние между стежками 0,2 – 0,3 см, количество стежков в 1см.= 4

## Slide 6: Верхняя часть туловища
Сложить детали крылышек вместе лицом к лицу
Сшить до середины две детали крылышек так, чтобы внизу остался несшитым уголок

## Slide 7: Пришить чёрную вставку
Между несшитыми деталями туловища пришить чёрную вставку – треугольник петельным обмёточным стежком

## Slide 8: Сшить детали головы
Две детали головы сшить между собой петельным стежком
Деталь головы пришить к верхней части туловища по середине

## Slide 9: Сшить верхнюю и нижнюю части туловища
Сложить верхнюю и нижнюю детали туловища лицевыми сторонами внутрь
Туловище сшить петельным обмёточным стежком, оставляя несшитым отверстие для выворачивания

## Slide 10: Оформить туловище
Наполнить туловище Божьей Коровки синтетическим наполнителем
Отверстие зашить косым стежком через край

## Slide 11: Декорировать Божью Коровку
Вырезать цветочки, пришить бусинки к цветочкам, цветочки к крылышкам
Вырезать глазки и приклеить, можно пришить
Краской нарисовать точки
Такую Божью Коровку можно использовать как игольницу