## Slide 1: Комплект для кухни

## Slide 2: Комплект для кухни – грелка на чайник «Курочка» и прихватки

## Slide 3: Выкроить детали курочки: верхняя часть туловища -2дет., нижняя часть туловища-2 дет., гребешок-2дет., хвостик-2дет., крылья-4 дет., клюв-2дет., отделочная деталь на туловище-2дет.

## Slide 4: Каждую деталь нижней части туловища продублировать синтепоном или тонким ватином, сметать и простегать на швейной машине.

## Slide 5: Детали сшить между собой шириной шва 0,6-0,7 см.

## Slide 6: Детали гребешка, хвостика, крыльев продублировать синтепоном. Сметать с основными деталями и сшить вместе на швейной машине шириной шва 0,6-0,7 см.. Вывернуть, при выворачивании в уголках и на закруглениях сделать рассечки. Детали выметать, проложить по краю отделочную строчку.

## Slide 7: Приметать отделочные детали курочки, крылья, гребешок, хвостик, клюв к верхней части туловища курочки. Пришить на швейной машине шириной шва – 0,2-0,3 см.

## Slide 8: Сложить две детали верхней части туловища курочки (с пришитыми отделочными деталями) лицевыми сторонами внутрь, срезы уровнять, сметать и сшить на швейной машине шириной шва 0,6-0,7 см. В уголках и закруглениях сделать рассечки для удобства выворачивания. Деталь туловища вывернуть на лицевую сторону.

## Slide 9: Сшитую нижнюю часть грелки вставить в верхнюю часть так, чтобы совместить изнаночные стороны деталей, т.е. изнанку с изнанкой.

## Slide 10: Уровнять нижние срезы, сметать и сшить на швейной машине.

## Slide 11: Из отделочной ткани вырезать полоску по косой ( угол 45 градусов), шириной – 4см., длиной по мерке( измеряем ширину грелки внизу) плюс 1,5 см. (припуски на швы). Пришить косую полоску к нижнему срезу грелки шириной шва 0,6-0,7 см.

## Slide 12: Пришитую полоску отвернуть во внутрь, открытый край полоски подвернуть на 5 мм. во внутрь, заметать прямым стежком. Прошить на швейной машине, отступив от края на 1-2 мм. Получился окантовочный шов. Низ грелки можно обработать швом в подгибку вручную или на швейной машине. Пришить глазки – пуговки, отделочную тесьму «вьюнок».

## Slide 13: Прихватки выполнить в стиле Пэчворк, узором «Вертушка».